## Slide 1: ELE-plan for i dag:
Pause
Instrumenteringsforstærker:
- Princip
- Et nærmere kig på AD620
Pause
F1
Differentiel måling/transmission - alternativ? Fysisk udlægning af elektriske kredsløb
Eksempel hvor differentiel måling er krævet Balanceret transmission
CMRR - betydning for de to grundkoblinger
Subtraktor

## Slide 2: ELE-plan for i dag:
Instrumenteringsforstærker:
- Princip
- Et nærmere kig på AD620
F1
Differensforstærkere
Differentiel måling/transmission - alternativ? Fysisk udlægning af elektriske kredsløb
Eksempel hvor differentiel måling er krævet Balanceret transmission
CMRR - betydning for de to grundkoblinger
Subtraktor
Pause
Pause

## Slide 3: Repetition
vo
Iin
R1
R2
Vref
R1 = 1 kΩ
R2 = 10 kΩ
Vref = 10 V
Operationsforstærkeren kan regnes ideel.
Beregn tærskelstrømmen og skitsér overføringsfunktionen vo = f(Iin)

## Slide 4: Hvad er fordelen ved at måle differentielt?

## Slide 5: Hvad er fordelen ved at måle differentielt?
Undertrykke støj - hvis man kan!
Nogen gange er man tvunget til det!

## Slide 6: Hvad er alternativet til differentiel måling?

## Slide 7: Hvad er alternativet til differentiel måling?
Måling i forhold til stel:
vin
vo = Av∙vin
Måling i forhold til stel…
vd
vo = Ad∙vd
Differentiel måling
(måske balanceret?)

## Slide 8
in
in
Støjsignal
vd
Differensforstærker

## Slide 9: Differensforstærker
in
in
Støjsignal
vd
Det fælles signal undertrykkes…
Kun differenssignalet vd forstærkes…

## Slide 10: Hvor kan differentiel måling være et krav?
Eks. når en spænding ikke måles i forhold til stel
Denne spænding V2 er ikke refereret til stel
R2
V2
R3
R1

## Slide 11
Krav?
Balanceret måling/transmission
(Sp. 3 fra forberedelsen)

## Slide 12: Differensforstærker
in
in
Støjsignal
vd
Det fælles signal undertrykkes…
Kun differenssignalet vd forstærkes…

## Slide 13
Zg2
Zg1
vg2
vg1
Zb1
Zb2
Generatorimpedanser
Indgangsimpedanser
Balanceret måling/transmission

## Slide 14
Zg2
Zg1
vg2
vg1
Zb1
Zb2
Generatorimpedanser
Indgangsimpedanser
Balanceret måling/transmission
Zg1∣∣ Zb1 = Zg2∣∣ Zb2
Krav:

## Slide 16
Parasitiske impedanser
Parasitiske impedanser kan være vanskelige at kontrollere:
- Ohmsk modstand i ledninger og printbaner
- Sprednings-induktanser
- Sprednings-kapaciteter

## Slide 19
Eks. på spredningskapacitet
En printbane løber parallelt over et metalchassis i en længde på 5 cm.
Bredden af printbanen er 2 mm. Printet er af epoxy typen. (ϵr = 3,6)
Afstand mellem printbane og metalchassis er 2 mm.
Situationen kan modelmæssigt betragtes som en pladekondensator.
Beregn spredningskapaciteten.
Ca. 1,6 pF

## Slide 20
Zg2
Zg1
vg2
vg1
Zb1
Zb2
Generatorimpedanser
Indgangsimpedanser
Balanceret måling/transmission
Zg1∣∣ Zb1 = Zg2∣∣ Zb2
Krav:
Hvordan opnås dette bedst, når der indgår parasitiske impedanser?

## Slide 21
Rotel RB-991 top view
Symmetrisk layout

## Slide 22
Common Mode Rejection Ratio
CMRR
Fortæller noget om hvor god en forstærker er til at undertrykke fælles signaler
in
in
vd

## Slide 23
Common Mode Rejection Ratio
CMRR
Fortæller noget om hvor god en forstærker er til at undertrykke fælles signaler
in
in
vd
(1.25) på side 50

## Slide 24
Op Amp – i sig selv en differensforstærker – anvendes med modkobling.
Instrumenteringsforstærker – dette ER en differensforstærker
Ex. µA741
Ex. AD620

## Slide 25
vid
vo = AOL∙vid
[V]
0
vid = e+ - e-
e-
e+
Ideelt forstærkes kun vid

## Slide 26
vid
vo = AOL∙vid
[V]
0
e-
e+
Ideelt forstærkes kun vid
AOL = Ad
vid = e+ - e-

## Slide 27
vid
[V]
0
e-
e+
vo = AOL∙vid + ACM∙vicm
I praksis forstærkes også vicm
vid = e+ - e-

## Slide 28
vid
[V]
0
e-
e+
vo = AOL∙vid + ACM∙vicm
Skyldes forskel i forstærkningen for de to indgange
I praksis forstærkes også vicm
vid = e+ - e-

## Slide 29
Dual fejl

## Slide 30
vid
[V]
0
e-
e+
vo = AOL∙vid + ACM∙vicm
I praksis forstærkes også vicm
vid = e+ - e-
Ønsket
Uønsket

## Slide 31
CMRR ideelt?

## Slide 32
CMRR ideelt
CMRRIDEEL
∞

## Slide 33
CMRR for μA741C

## Slide 34
CMRR for μA741C
Afhænger CMRR af iøjenfaldende og måske logiske parametre for μA741C ?

## Slide 35
CMRR for μA741C
Afhænger CMRR af iøjenfaldende og måske logiske parametre for μA741C ?

## Slide 36
Sp. 6 fra forberedelsen:
Den inverterende kobling har en fordel mht. fejl grundet ikke ideelle CMRR forhold. Hvilken?
Figur 2.4

## Slide 37
Sp. 7 fra forberedelsen:
Hvordan kan fejl grundet CMRR ækvivaleres som en ekstern generator for den ikke inverterende kobling?
Figur 2.11

## Slide 38
En simpel differensforstærker baseret på en enkelt Op Amp er vist på figur 2.53 på side 111.
Hvilken forudsætning skal være opfyldt for en høj CMRR for denne kobling – også selv om Op Amp’en regnes for ideel?
ACM = 0
Sp. 8 fra forberedelsen:
CMRR
∞

## Slide 40
Sp. 8 fra forberedelsen:
En simpel differensforstærker baseret på en enkelt Op Amp er vist på figur 2.53 på side 111.
Hvilken forudsætning skal være opfyldt for en høj CMRR for denne kobling – også selv om Op Amp’en regnes for ideel?

## Slide 41
Sp. 8 fra forberedelsen:
En simpel differensforstærker baseret på en enkelt Op Amp er vist på figur 2.53 på side 111.
Hvilken forudsætning skal være opfyldt for en høj CMRR for denne kobling – også selv om Op Amp’en regnes for ideel?
Er indgangene på denne forstærker balancerede?

## Slide 42
Instrumenteringsforstærker
Figur 2.54

## Slide 43
Figur 2.54
De to R1 modstande erstattes af RG
Instrumenteringsforstærker

## Slide 44
RG
voX1
voX2
Instrumenteringsforstærker
Kunne være en AD620

## Slide 45
RG
voX1
voX2
If
Kunne være en AD620
Instrumenteringsforstærker

## Slide 46
RG
voX1
voX2
If
If
Instrumenteringsforstærker
Kunne være en AD620

## Slide 47
RG
voX1
voX2
If
If
If
Instrumenteringsforstærker
Kunne være en AD620

## Slide 48
RG
voX1
voX2
Hvad er Common Mode forstærkningen i det første trin?
Instrumenteringsforstærker
Kunne være en AD620

## Slide 49
”1 kΩ Source Imbalance” - en kommentar ved CMRR for AD620

## Slide 50
En differensforstærker skal bygges op omkring instrumenteringsforstærkeren AD620A.
Den er forsynet med en dual forsyningsspænding på ±15 V. Tolerancen på denne forsyning er 5%.
Sp. 1 Bestem RG så forstærkningen bliver 100.
Sp. 2 Et differentielt indgangssignal på vd = 0,14 V skal forstærkes. Hvad er den maksimalt tilladelige Common Mode spænding, som kan tillades på indgangen, såfremt fejlen hidrørende CMRR ikke må overstige 100 ppm?
Sp. 3 Hvad bliver den maksimale fejl (”Worst Case”) på udgangen hidrørende fra variationer på forsyningsspændingen?
Link til datablad over AD620
F1
Men kig lige på næste side først!

## Slide 51: Tirsdag den 29. april
Sidste FF lektion!

## Slide 52: Tirsdag den 29. april
Sidste FF lektion!

## Slide 53: Tirsdag den 29. april
Sidste FF lektion!
Undervisning slut ca. 10.00
FF slutevaluering
Eksamens info/spørgsmål

## Slide 54
Følgende to sider skal opfattes helt frivillige at studere. De er blot en uddybning af en ”Full Bridge” – en Wheatstone brokobling med strain gauges, som kræver differentiel måling af signalet.
Så læs videre hvis I har lyst 